Приложение №2

к Извещению о проведении запроса ценовых котировок

Техническое  задание на поставку электромеханического оборудования

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара – п. 2, 3 таблицы в течение 15 дней с момента заключения договора, п. 1 таблицы в течение 4 месяцев с  момента заключения договора. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед. | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Картофелечистка Картофелечистка должны быть предназначена для очистки картофеля, корнеплодов, лука. Габариты : длина не более 450мм, ширина не более 550мм, высота не более 950мм. Мощность: не более 1,5 кВ Напряжение: 380В Вес: не более 41 кг. Характеристики: Производительность 600кг/час, разовая загрузка 20 кг, скорость двигателя 1400об/мин., скорость вращения абразивного диска 330об/мин. Картофеличистка должна иметь подключение к холодной воде и к канализации. Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали. Машина должна оснащаться редуктором скорости с ременной передачей, зубчатым ремнем - бесшумным, надежным и простым при регулировании. Стеклянная крышка должна позволять оператору контролировать процесс работы. Устройство автоматической загрузки и разгрузки воды должно иметь диаметр 50мм. Вращающаяся пластина картофелечистки должна быть изготовлена из силикатно-углеродного материала и алюминия. | шт | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
| 2. | Мясорубка. Должна быть предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Габариты : длина не более 560мм, ширина не более 520мм, высота не более 420мм. Мощность: не более 2,2 кВ Напряжение: 380В Вес: не более 48 кг Характеристики: Мясорубка электрическая, должна иметь комплектацию полный унгер, снабжена комплектом решеток с отверстиями 3, 5 и 9 мм для получения фарша разной степени измельчения. Производительность не менее 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы не менее 200 кг/час. Мясорубка должна состоять из алюминиевого корпуса, в котором вращается шнек, зажимной гайки, двухсторонних ножей, набора ножевых решеток, кольца упорного и ножа подрезного. На передней части корпуса мясорубки должна присутствовать наружная резьба, на которую навинчиваются гайка зажимная, а на задней части - фланец, которым корпус крепится к приводу. Крепление корпуса производится резьбовыми зажимами. Над загрузочным отверстием расположен несъемный предохранитель, исключающий возможность попадания руки обслуживающего персонала к шнеку работающей мясорубки. Перерабатываемый продукт из чаши вручную подается к горловине корпуса мясорубки, а затем толкачом к вращающемуся шнеку. Увлекаемый шнеком продукт должен проходить последовательно через набор режущих инструментов. Для извлечения рабочих инструментов из корпуса при разборке мясорубки имеется специальное устройство, выталкивающее их в сторону разгрузочного отверстия. | шт | 1 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |
| 3. | Овощерезка настольная. Предназначена для нарезки сырых и варёных овощей. Габариты : длина не более 350мм, ширина не более 320мм, высота не более 590мм. Мощность: не более 0,55 кВ Напряжение: 230В Вес: не более 15 кг Характеристики: Овощерезка настольная должна иметь корпус моторного отсека из поликарбоната, загрузочную воронку (139см2), крышку из металла, округлённый дизайн крышки без трудно поддающихся очистке углублений, улучшенный двигатель с пониженным уровнем шума. Скорость вращения двигателя - 375об/мин. Производительность не более 250кг/ч. Количество порций в день - 20-300. В съемной крышке должно быть предусмотрено 2 загрузочных отверстия: широкое площадью 121кв.см и узкое диам.58мм для продолговатых овощей. В овощерезке должен быть возможен полный демонтаж узлов, непосредственно контактирующих с продуктами: отсек нарезания и бункер подачи овощей. Для подачи продуктов к вращающемуся ножу предусмотрен толкатель. Система датчиков должна контролировать правильное рабочее положение толкателя, ножей и частей корпуса овощерезки. Овощерезка должна поставляться | шт | 1 | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
|  |  |  | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
| 4. | Набор из 7 дисков/ножей к овощерезке: ломтики 1 мм (капуста), 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 3х3 (морковь для корейского салата), комплект для нарезки кубиками: ломтик 10 мм + решетка 10х10. | шт | 1 | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
|  |  |  | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |

Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                          Е.В.Сидоренко