Приложение №2

к Извещению о проведении запроса ценовых котировок

Техническое  задание на поставку холодильного оборудования для пищеблоков

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара – п. 2,3,4,5,6 таблицы в течение 3 квартала 2012 года с момента заключения договора, п. 1,7,8,9,10,11 в течение 30 дней с момента заключения договора. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларь морозильный. Предназначен для хранения продуктов при температуре окружающей среды до +30 гр. Габариты : длина не более 1420мм, ширина не более 620мм, высота не более 920мм. Мощность: не более 320 В Напряжение: 220В Вес: не более 55 кг Характеристики: Объем ларя 480 л. Крышка глухая. Должен поддерживать температурный режим -12...-25 °С. В комплектацию должны входить 2 корзины. Внешний и внутренний корпус должен быть изготовлен из оцинкованного крашенного металла (пластифицированная сталь), сборка методом холодной сварки. Рамка (корона) – из вандалоустойчивого АБС-пластика. Компрессор должен быть производства Electrolux (Италия), хладагент R134a. Ларь должен иметь улучшенную холодильную систему для повышения КПД на 70%, ускоренного выхода в заданный режим, уменьшение энергопотребления на 30% . Должен быть упакован в 5-ти слойный картонный короб с типографской маркировкой, деревянный поддон для удобства хранения, перевозки и погрузо-разгрузочных работ и входную и выходную трубки в моторном отсеке с доп. амортизационной петлей, стопор для фиксации компрессора. | шт | 1 | Красноармейский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 |
|  |  |  | 2 | Красноармейский р-н, ст. Старонижестиблеевская, ул. Мира 95 (а) |
| 2 | Стол охлаждаемый Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты : длина не менее 1390мм, ширина не менее 700мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 0,42 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 90 кг Характеристики: Объём не более 350л. Стол охлаждаемый должен поддерживать температурный режим -2...+10 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Полки и их направляющие должны поддерживать стандарт GN. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 2 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя | шт | 3 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |
|  |  |  | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
| 3 | Стол охлаждаемый Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты : длина не менее 1390мм, ширина не менее 600мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 0,42 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 90 кг Характеристики: Объём не более 300л. Стол охлаждаемый должен поддерживать температурный режим -2...+10 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 2 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя | шт | 2 | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
|  |  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
|  |  |  | 1 | Кущевский р-н, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 15 |
| 4 | Стол морозильный Предназначен для хранения пищевых продуктов при температуре от -10 до -20 °С. Габариты : длина не менее 1390мм, ширина не менее 600мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 520 В Напряжение: 220В Вес: не более 97 кг Характеристики: Объём не более 300л. Стол морозильный должен поддерживать температурный режим -10...-20 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 2 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя. Предотвращение примерзания двери | шт | 1 | п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |
| 5 | Стол охлаждаемый Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты : длина не менее 1835мм, ширина не менее 600мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 0,51 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 119 кг Характеристики: Объём 435л. Стол охлаждаемый должен поддерживать температурный режим -2...+10 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 3 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 6 | Стол охлаждаемый Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты : длина не менее 2285мм, ширина не менее 700мм, высота не менее 850 мм. Мощность: не более 0,51 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 142 кг Характеристики: Объём 660л. Стол охлаждаемый должен поддерживать температурный режим -2...+10 С. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Корпус холодильного стола представляет собой цельнозаливную конструкцию, поэтому обладает высокой жесткостью и герметичностью, полеуретановая изоляция позволяет избежать хладопотерь. Полки и их направляющие должны поддерживать стандарт GN. Нагрузка на каждую полку 50 кг. Объем стола должен принудительно вентилироваться, что позволит продуктам охлаждаться более быстро и равномерно. Холодильный стол должен быть оснащен 3 распашными дверцами с импортными петлями - доводчиками, влагозащитным клавишным включателем, цифровым термометром-термостатом; регулируемыми опорными ножками производства Италии. Эксплуатация стола должна быть возможна при температуре окружающей среды до + 43°С. Автоматический режим разморозки (оттайки) испарителя | шт | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
| 7 | Моноблок низкотемпературный Предназначен для замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильной камеры. Габариты : длина не менее 790мм, ширина не менее 807мм, высота не менее 695мм. Мощность: не более 1,24 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 77 кг Характеристики: Хладогент R404a. Рабочий диапазон -15...-20 °С. Объем холодильной камеры от 4,7 до 10,7 куб м. Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием | шт | 1 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |
| 8 | Сплит-система Холодильная машина, предназначенная для охлаждения внутреннего объема холодильных камер. Должна поддерживать в камере объемом 7 - 19,8 м³ рабочий диапазон -5…+10° С. Мощность электрическая : не более 1,056 кВт Напряжение: 220В Сплит-система должна состоять из двух блоков: снаружи размещаться компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры-воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы должны соединяться между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. В комплектацию сплит-системы должны входить: компрессорно-конденсаторный блок (заправлен сухим азотом) с подключенными соединительными проводами; воздухоохладитель, заправленный сухим азотом; комплект медных трубок: всасывающая и нагнетательная – 5 м (термоизоляция для всасывающей трубки – 2 м), дренажная трубка – 1м. Концы трубок герметично запаяны. Хладогент R404a. | шт | 1 | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
| 9 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 700мм, ширина не более 620мм, высота не более 2030 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 189 кг Характеристики: Шкаф холодильный среднетемпературный с глухой металлической дверью. Объем шкафа 500 литров. Температурный режим －0..+8°C. Корпус герметичный цельнозаливной. Толщина стенки: 40 мм. Кол-во полок - 3 шт. Нагрузка на одну полку - до 30 кг Фреон: R-134. Должен эксплуатироваться в условиях окружающей температуры: до + 32С | Шт | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
|  |  |  | 2 | Красноармейский р-н, ст. Старонижестиблеевская, ул. Мира 95 (а) |
| 10 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания Габариты: длина не более 800мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 123 кг Характеристики: Шкаф холодильный с глухой дверью. Объем шкафа 700 литров. Температурный режим －0..+6°C. Максимальная загрузка 250 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Дверь шкафа укомплектована возвратным механизмом закрывания. 5 регулируемых по высоте полки, каждая из которых имеет площадь 0,33м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | шт | 2 | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |
|  |  |  | 1 | п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |
|  |  |  | 1 | Красноармейский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 |
|  |  |  | 2 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |
| 11 | Шкаф холодильный. Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов в производственных цехах предприятий общественного питания. Габариты : длина не более 1600мм, ширина не более 725мм, высота не более 1980 мм. Мощность: не более 0,48 кВ Напряжение: 220В Вес: не более 189 кг Характеристики: Шкаф холодильный с 2-мя глухими дверьми. Объем шкафа 1400 литров. Температурный режим －0..+6°C . Максимальная загрузка 500 кг. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55мм; Шкаф должен иметь динамическую систему охлаждения, при которой воздух постоянно перемешивается вентилятором по всему пространству прибора, что гарантирует равномерное распределение заданной температуры по всему объему шкафа и соблюдение температурного режима даже при частом открывании-закрывании двери. Холодильный агрегат должен располагаться в нижней части оборудования. Оттаивание конденсата должно осуществляться электрическим испарителем: специальное реле включает нагреватель и обеспечивает автоматическое оттаивание испарителя; Двери шкафа укомплектованы возвратным механизмом закрывания. 5 регулируемых по высоте полок, каждая из которых имеет площадь 0,35м2 и способна выдержать нагрузку до 50 кг. Должен комплектоваться импортным блоком управления "Eliwell"или "Danfoss" и компрессором "Danfoss". | шт | 2 | Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная,1 |
|  |  |  | 2 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |

Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                 Е.В.Сидоренко