Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на поставку оборудования (нейтрального)

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,

оказания услуг:  Место поставки товара - в соответствии с таблицей.

Срок (период) поставки товара - с момента заключения договора по 01 августа 2012 года. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № п/п | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол загрузочный к посудомоечной машине Габариты: длина 1200мм, ширина 760мм, высота 870мм. Стол загрузочный к посудомоечной машине с мойкой (емкость 500х500х400мм). Каркас сварной, выполнен из нержавеющей профильной трубы 40х40мм с направляющими для кассет (расположение направляющих – рядом с мойкой), обвязка с четырех сторон. Столешница – нерж. сталь AISI 430. Ножки регулируются по высоте 850-870 мм. | шт | 1 | г. Армавир, ул. Ленина, 34 |
| 2 | Стол разгрузки посуды к посудомоечной машине Габариты: длина 1200мм, ширина 760 мм, высота 870 мм. Стол разгрузки посуды к посудомоечной машине с бортом. Столешница – толщина 32 мм (двойной слой ЛДСП), объемный борт – высота 100 мм, нерж. сталь AISI 430. Каркас сварной, выполнен из нержавеющей профильной трубы 40х40 мм с направляющими для кассет (расположение направляющих – по всей длине стола), обвязка с четырех сторон. Ножки регулируются по высоте 850-870 мм. | шт | 1 | г. Армавир, ул. Ленина, 34 |
|  |  |  | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 3 | Стол производственный. Габариты: Длина 1470 мм, ширина 590 мм, высота 870 мм. Описание: Стол рабочий, островного типа (без борта), сварной конструкции. Столешница толщиной не менее 330 мм (двойной слой ЛДСП) должна быть изготовлена из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Каркас и полка-решетка должны быть изготовлены из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Высота обвязки каркаса не менее 40 мм. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | г. Апшеронск, ул. Комарова, 74 |
| 4 | Стол производственный. Габариты: Длина 815 мм, ширина 600 мм, высота 870 мм Описание: Стол рабочий, островного типа (без борта), сварной конструкции. Столешница толщиной не менее 330 мм (двойной слой ЛДСП) и нижняя сплошная полка должны быть изготовлены из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Высота обвязки каркаса не менее 40 мм. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | г. Апшеронск, ул. Комарова, 74 |
| 5 | Стол производственный. Габариты: Длина 610 мм, ширина 610 мм, высота 870 мм Описание: Стол рабочий, пристенного типа (с бортом высотой 100мм), сварной конструкции. Столешница толщиной не менее 330 мм (двойной слой ЛДСП) и нижняя сплошная полка должны быть изготовлены из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Высота обвязки каркаса не менее 40 мм. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | Лабинский район, ст. Владимирская, пер. Нефтяников, 2 |
|  |  |  | 1 | п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |
| 6 | Стол производственный. Габариты: Длина 985 мм, ширина 600 мм, высота 870 мм Описание: Стол рабочий, пристенного типа (с бортом высотой 100 мм), сварной конструкции. Столешница толщиной не менее 330 мм (двойной слой ЛДСП) и нижняя сплошная полка должны быть изготовлены из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Высота обвязки каркаса не менее 40 мм. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 2 | Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Ленина, 5 |
| 7 | Ванна моечная. Габариты: Длина 1280 мм, ширина 515мм, высота 870 мм. Описание: Ванна моечная, трехсекционная, сварной конструкции. Ширина борта 70 мм. Емкость должны быть изготовлена из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, швы сварные. Размер емкости: длина 400 мм, ширина 400 мм, глубина 290 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | г. Апшеронск, ул. Комарова, 74 |
| 8 | Ванна моечная. Габариты: Длина 538 мм, ширина 535 мм, высота 870 мм Описание: Ванна моечная, односекционная, сварной конструкции. Ширина борта 70 мм. Емкость должны быть изготовлена из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, швы сварные. Размер емкости: длина 430 мм, ширина 430 мм, глубина 320 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | Лабинский район, ст. Владимирская, пер. Нефтяников, 2 |
| 9 | Ванна моечная. Габариты: Длина 920 мм, ширина 515 мм, высота 870 мм. Описание: Ванна моечная, двухсекционная, сварной конструкции. Ширина борта 70 мм. Емкость должны быть изготовлена из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, швы сварные. Размер емкости: длина 400 мм, ширина 400 мм, глубина 290 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 2 | Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Ленина, 5 |
| 10 | Ванна моечная. Габариты: Длина 785 мм, ширина 785 мм, высота 870 мм. Описание: Ванна моечная, односекционная, сварной конструкции. Ширина борта 70 мм. Емкость должны быть изготовлена из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, швы сварные. Размер емкости: длина 700 мм, ширина 700 мм, глубина 420 мм. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |
| 11 | Рукомойник настенный. Габариты: Длина 400 мм, ширина 300 мм, высота 200 мм Описание: Рукомойник цельнотянутый должен быть изготовлен из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, иметь отверстие под смеситель. Комплектуется сифоном и решеткой из нержавеющей стали. | шт | 1 | Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Ленина, 5 |
| 12 | Стеллаж кухонный. Габариты: длина 1485 мм, ширина 405 мм, высота 1800 мм Описание: Стеллаж кухонный открытый, 4 сплошные полки. Каркас стеллажа кухонного должен быть изготовлен из нержавеющего уголка, полки из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Полка должна выдерживать распределенную нагрузку до 130 кг. Жесткость каркаса должна быть усилена вставками из нержавеющей стали высотой 100 мм, вставки должны быть расположены по периметру сверху и снизу изделия. Должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты между полками, каждый шаг должен быть 50мм. | шт | 7 | г. Армавир, ул. Ленина, 34 |
| 13 | Полка для досок. Габариты: Длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 300 мм. Описание: Полка для досок, настенная, должна быть выполнена из пищевой нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Вместимость полки – 6 разделочных досок. | шт | 3 | г. Армавир, ул. Ленина, 34 |
|  |  |  | 5 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
|  |  |  | 1 | Славянский район, ст. Анастасия, ул. Красноармейская, 30 |
| 14 | Полка для досок. Габариты: Длина 1000 мм, ширина 300 мм, высота 300 мм. Описание: Полка для досок, настенная, должна быть выполнена из пищевой нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Вместимость полки – 10 разделочных досок. | шт | 1 | п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |
| 15 | Шпилька для гастроемкостей. Габариты: Длина 535 мм, ширина 330 мм, высота 1600 мм. Описание: Шпилька предназначена для транспортировки и хранения гастроемкостей GN1/1. Должна быть изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Конструкция сварная. Шпилька должна иметь направляющие для гастроемкостей, на 12 штук. Направляющие для гастроемкостей должны быть закреплены на клепки. Колеса с тормозами диаметром 150 мм. | шт | 3 | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |
|  |  |  | 3 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 16 | Подставка к мясорубке МИМ-600. Габариты: Длина 800 мм, ширина 470 мм, высота 500 мм Описание: Подставка должна быть сварной конструкции, верх из нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, каркас из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. В верхней части подставки должны быть предусмотрены пазлы для установки оборудования. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 17 | Подставка к весам DL-150 Габариты: Длина 440 мм, ширина 750 мм, высота 300 мм Описание: Подставка должна быть сварной конструкции, верх из нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, каркас из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Ножки должны регулироваться по высоте. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 18 | Стол для сбора отходов. Габариты: Длина 1190, ширина 600, высота 870 мм. Описание: Стол для сбора отходов, пристенного типа (с бортом высотой 100мм), сварной конструкции. Столешница толщиной не менее 330 мм (двойной слой ЛДСП) должна быть изготовлена из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. В столешнице должно быть предусмотрено квадратное отверстие не менее 25х25 см. Каркас должен быть изготовлен из импортной нержавеющей трубы марки AISI 430 квадратного сечения 40х40. Обвязка каркаса с 3-х сторон (кроме лицевой). Ножки-регулируемые по высоте | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 19 | Стол загрузочный к посудомоечной машине Габариты: Длина 1190, ширина 600 мм, высота 870 мм Описание: Ванна моечная цельнотянутая односекционная с рабочей поверхностью слева, ванна и каркас выполнены полностью из нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм, ножки регулируемые по высоте. Глубина емкости 250 мм, борт. С направляющими для кассет размером 500х500 мм к посудомоечной машине. Поставляется в комплекте с душирующим устройством, которое представляет собой ручной душ, с помощью которого смывают крупные остатки пищи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину + смеситель и штанга с креплением к стене | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 20 | Шпилька для кассет с тарелками. Габариты: Длина не менее 510 мм, ширина не менее 510 мм, высота не менее 1600 мм. Описание: Шпилька предназначена для транспортировки и хранения кассет с тарелками 500х500 мм к посудомоечной машине. Должна быть изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8 мм. Конструкция сварная. Шпилька должна иметь направляющие для кассет. Направляющие для кассет должны быть закреплены на клепки. Колеса с тормозами диаметром 150 мм. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 21 | Колода разрубочная. Габариты: Длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм, высота не менее 700 мм . Описание: Стол разрубочный (колода), каркас должен быть выполнен из нержавеющей стали, профильной трубы 40х40 мм, рабочая поверхность должна быть выполнена из полипропилена толщиной 80 мм. | шт | 1 | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291 «а» |
| 22 | Стеллаж кухонный для тарелок. Габариты: Длина 820 мм\. Ширина 290 мм, высота 1800 мм. Описание: Стеллаж кухонный для тарелок, 5 уровней. Сетки для тарелок - полимерное покрытие. Каркас стеллажа кухонного должен быть изготовлен из нержавеющего уголка, полки из шлифованной нержавеющей стали AISI430 толщиной не менее 0,8мм. Должна быть предусмотрена возможность регулирования высоты между полками, каждый шаг движения полки должен быть 50мм. | шт | 1 | Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30 |

Заместитель директора

по снабжению

ГАУ КК «ЦОП УСЗН»						        			  Е.В.Сидоренко