Приложение № 2
к Извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1000В

в ГАУ КК «ЦОП УСЗН» в 2013 ГОДУ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора

1.1. Предметом договора, заключаемого по результатам проведения запроса ценовых котировок (далее – запрос котировок) на выполнение работ по профилактическим испытаниям электрооборудования и электроустановок до 1000В в ГАУ КК «ЦОП УСЗН» (далее - работы) в 2013 году.

2. Источник финансирования размещения заказа: субсидия на выполнение государственного задания.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

3.1. Оплата фактически выполненных работ производится в течение 15 банковских дней на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (или счета, если НДС не облагается), подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.2. Цена является неизменной без дополнительной индексации на весь период действия гражданско-правового договора.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

4. Место и сроки выполнения работ

4.1. Местом выполнения работ является: филиалы ГАУ КК «ЦОП УСЗН», расположенные на территории Краснодарского края.

4.2. Начало выполнения работ в течение 1 рабочего дня после подписания Акта передачи Объекта для выполнения работ.

Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 2-х дней после подписания Сторонами гражданско-правового договора.

4.3. Срок выполнения работ: до 31.12.2013г.

4.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

# Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом запроса котировок

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

5.1. Работы, являющиеся предметом запроса котировок, выполняются в соответствии с локальной сметой и дефектной ведомостью Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания (Приложение № 1 и 2 к техническому заданию).

6. Требования к качеству и безопасности работ

6.1. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 1 к техническому заданию).

6.2. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Ведомости СНД и ВС РФ, 09.04.1992, № 15, ст. 766, Российская газета, № 8, 16.01.1996).

6.	3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, действующих строительных норм и правил предъявляемым к проведению ремонтных работ.

6.4. Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.5. Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты,  в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.09 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

6.6. Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.

7. Требования к персоналу для проведения работ

7.1. Электролаборатория для выполнения работ должна укомплектована персоналом, достаточным по составу, образованию, квалификации и опыту работы для проведения испытаний, измерений, согласно ведомости объемов.

Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении испытаний, измерений и проверок должны быть аттестованы на право их проведения в установленном порядке, образование высшее техническое и группу по электробезопасности – V (до и выше 1000В).

8. Требования к техническим характеристикам работ

8.1. Требования к техническим характеристикам работ, применяемым материалам установлены сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания (Приложение № 1 к техническому заданию).

Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические) или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

8.2. При выполнении работ Подрядчику необходимо соблюдать требования нормативных правовых актов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

8.3. Подрядчик при выполнении работ должен исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

8.4. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

(приемка работ)

9.1. В течение 5 рабочих дней после выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику следующие отчетные документы: счет, счет-фактуру (или счет, если НДС не облагается), Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней проверяет соответствие объема и качества выполненных работ требованиям гражданско-правового договора. По результатам проверки Заказчик подписывает и направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием несоответствия условиям настоящего технического задания и гражданско-правового договора.

Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента получения Акта устранения недостатков обязан устранить указанные недостатки за свой счет. Уклонение представителя Подрядчика от составления и подписания Акта устранения недостатков не может служить основанием для освобождения Подрядчика от устранения недостатков, указанных в Акте.

10. Особые условия для выполнения работ

Предприятие имеющее электролабораторию должно иметь:                                           10.1.действующее свидетельство саморегулирующей организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;                                                                                                                                                  10.2. действующее свидетельство саморегулирующей организации о допуске к работам в области подготовки проектной документации,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (или действующая лицензия);                      10.3.действющее свидетельство о регистрации электролаборатории предприятия в Северо-Кавказском управлении «Ростехнадзора»;                                                                                            10.4.наличие собственного (не арендного) оборудования для испытания автоматических выключателей в сетях напряжением до 1000В.

10.5.наличие собственного (не арендного) прибора М-417 для измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» в сетях напряжением до 1000 В ,год выпуска не позднее 1975г.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы составляет 12 календарных месяцев, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

2. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в течение 7 дней.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью

технического задания

1. Приложение № 1. Ведомость объемов работ

2. Приложение № 2. Перечень объектов, на которых осуществляются работы по профилактическим испытаниям электрооборудования и электроустановок до 1000В.

Начальник отдела по эксплуатации

оборудования ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                                    Т.В.Гладкова

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по профилактическим испытаниям электрооборудования пищеблоков

ГАУ КК «ЦОП УСЗН» на 2013г.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Измерения |  |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 66 |  |
| 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 39,6 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 5390 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | измерение | 2376 |  |
| 5 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 264 |  |

| Приложение №2 |
| --- |
| № пп | Филиал ГАУ КК "ЦОП УСЗН" | № отд. | Учреждение | Адрес пищеблока |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | по Апшеронскому району | 1 | Апшеронский ПНИ | Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 1 |  |
|  |  | 2 | Апшеронский ЦСО "Предгорье" | г. Апшеронск, ул. Комарова, 74 |  |
| 2 | по г. Армавиру | 1 | Армавирский ДИПИ | г. Армавир, ул. Ленина, 34 |  |
|  |  | 2 | Армавирский ДДИ | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |  |
|  |  | 3 | Армавирский РЦ | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |  |
|  |  | 4 | Армавирский ЦСПСД "Доверие" | г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 |  |
|  |  | 5 | Армавирский ПУИИ | г. Армавир, ул. Кирова, 55 |  |
|  |  | 6 | Армавирский ПНИ | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |  |
| 3 | по Белореченскому району | 1 | Нижневеденеевский ПНИ | Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, 1 |  |
|  |  | 2 | Белореченский ДИПИ | г. Белореченск, ул. Красная, 27 |  |
| 4 | по Брюховецкому району |  | Брюховецкий ЦСО "Талисман" | Брюховецкий район, х. Привольный, ул. Центральная, 9 |  |
| 5 | по Выселковскому району | 1 | Новомалороссийский ПНИ | Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Кубанская, 25 |  |
|  |  | 2 | Выселковский ДИПИ | Выселковский район, х. Иногородне-Малеванный, ул. Южная, б/н |  |
|  |  | 3 | Выселковский ЦСО "Участие" | ст. Выселки, ул. Красная поляна, 397 |  |
| 6 | по г. Геленджику |  | Геленджикский ЦСО "Лазурный" | г. Геленджик, с. Михайловский перевал, ул. Центральная, 31а |  |
| 7 | по г. Горячий Ключ |  | Горячеключевской ДИПИ | Горячеключевской район, ст. Черноморская, ул. Восточная, 1 |  |
| 8 | по Гулькевичскому району |  | Гулькевичский СРЦН "Остров детства" | г. Гулькевичи, промзона 10, строение 1, помещение 1 |  |
| 9 | по Ейскому району | 1 | Камышеватский ДИПИ | Ейский район ст. Камышеватская, ул. Красная, 215 |  |
|  |  | 2 | Ейский РЦ | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |  |
|  |  | 3 | Ейский РЦ "Чайка" | Ейский район, с. Воронцовка, ул. Юбилейная, 17а |  |
| 10 | по Кавказскому району | 1 | Кропоткинский ДДИ | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |  |
|  |  | 2 | Кропоткинский ДМ | г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76 |  |
|  |  | 3 | Кавказский ЦСО "Кавказский" | Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Мира, 139 |  |
| 11 | по Кореновскому району |  | Кореновский ПНИ | г. Кореновск, ул. Бувальцева, 87а |  |
| 12 | по Карасунскому и Центральному внутригородским округам г. Краснодара | 1 | Краснодарский ГЦ "Екатеринодар" | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2 |  |
|  |  | 2 | Краснодарский КЦСО "Карасунский" | г. Краснодар, ул. Дунайская, 60 |  |
|  |  | 3 | Краснодарский ЦСО "Берег" | г. Краснодар, ул. Юннатов, 23 |  |
|  |  | 4 | Краснодарский ЦСО "Перекрёсток" | г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1 |  |
|  |  | 5 | «Сказка» | г. Краснодар, ул. 40-летия победы, 29/19 |  |
|  | по Западному и Прикубанскому внутригородским округам г. Краснодара | 1 | Краснодарский ГЦ "Екатеринодар" | с/з «Солнечный», 3-е отд., ул. Молодежная, 30 |  |
|  |  | 2 | Краснодарский СРЦН «Авис» | г. Краснодар, ул. Гагарина, 186 |  |
|  |  | 3 | "Краснодарский ЦСА" | Калининский с/о, п. «Краснодарский», почтовое отд. 73 |  |
| 13 | по Курганинскому району | 1 | Константиновский ПНИ | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |  |
|  |  | 2 | Курганинский ДИПИ (Курганинск) | г. Курганинск, ул. Луговая, 1 |  |
|  |  | 2 | Курганинский ДИПИ (Родниковская) | Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Октябрьская, 23 |  |
| 14 | по Кущевскому району |  | Шкуринский ДИПИ | Кущевский район, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 15 |  |
| 15 | по Красноармейскому району | 1 | Красноармейский ПНИ (Октябрьский) | Красноармейский район, пос. Октябьский, ул. Школьная, 11 |  |
|  |  | 1 | Красноармейский ПНИ (Полтавская) | Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 25 |  |
|  |  | 1 | Красноармейский ДИПИ | Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 95а |  |
| 16 | по Крымскому району |  | Киевский ПНИ | Крымский район, с. Киевское, ул. Привокзальная, 3 |  |
| 17 | по Лабинскому району | 1 | Чамлыкский ПНИ | Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2 |  |
|  |  | 2 | Лабинский ДИПИ (Упорная) | Лабинский район, ст. Упорная, ул. Международная, 3 |  |
|  |  | 2 | Лабинский ДИПИ (Владимирская) | Лабинский район, ст. Владимирская, пер. Нефтяников, 2 |  |
|  |  | 2 | Лабинский ДИПИ (Вознесенская) | Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Ленина, 5 |  |
| 18 | по Ленинградскому району |  | Ленинградский ДИПИ | ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 291а |  |
| 19 | по Мостовскому району |  | Мостовской ДИПИ | п. Мостовской, ул. Боженко, 16 |  |
| 20 | по Новокубанскому району |  | Новокубанский РЦ «Огонек надежды» | г. Новокубанск, ул. Шевченко, 4 |  |
| 21 | по г. Новороссийску |  | Новороссийский ДИПИ | г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 6 |  |
| 22 | по Отрадненскому району | 1 | Отрадненский ДИПИ | с. Гусаровское, ул. Подгорная, 7 |  |
|  |  | 2 | Отрадненский КЦСО "Долгожитель" | п. Урупский, пер. Пушкина, 6 |  |
|  |  | 3 | Надежденский ДИПИ | ст. Надежная, ул. Трактовая, 36 |  |
| 23 | по Павловскому району |  | Павловский ПНИ | Павловский район, ст. Атаманская, ул. Степная, 8 |  |
| 24 | по Северскому району | 1 | Северский ПНИ | ст. Северская-2, ПНИ |  |
|  |  | 2 | Михайловский ДИПИ | Северский район, с. Михайловское, ул. Набережная, 1а |  |
|  |  | 3 | Северский ЦСПСД "Надежда" | Северский район, пос. Черноморский, ул. Гоголя, 10 |  |
| 25 | по Славянскому району |  | Славянский ДИПИ | Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30 |  |
| 26 | по Темрюкскому району | 1 | Темрюкский ПНИ | г. Темрюк, ул. Калинина, 117 |  |
|  |  | 2 | Темрюкский РЦ "Светоч" | Темрюкский район, пос. Светлый Путь, ул. Луговая, 3 |  |
| 27 | по Тимашевскому району | 1 | Тимашевский ДМ | г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 |  |
|  |  | 3 | Медведовский ПНИ | Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48 |  |
| 28 | по Тихорецкому району | 1 | Тихорецкий ДИПИ (Фастовецкая) | Тихорецкий район, ст. Фастовецкая, ул. Курганная, 19 |  |
|  |  | 1 | Тихорецкий ДИПИ (Ер.-Борисовская) | Тихорецкий район, ст. Еремизино-Борисовская, ул. Кубанская, 77 |  |
|  |  | 2 | Архангельский ПНИ | Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Советская, 175 |  |
|  |  | 3 | Терновский ПНИ | Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Комсомольская, 76 |  |
| 29 | по Усть-Лабинскому району |  | Усть-Лабинский ДИПИ | г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 |  |
| ИТОГО |  |