Приложение № 2
к извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

Техническое  задание на поставку теплового оборудования для пищеблоков

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара - в течение 60 дней с момента заключения договора. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель накопительный. Габариты : длина не более 455 мм, ширина не более 915 мм, высота не более 500мм. Мощность: не более 1,5 В. Напряжение: 230 В. Вес: не более 23 кг. Характеристики: Объём ёмкости для воды не более 100 л. Максимальная рабочая температура не более 80С. Максимальное рабочее давление не более 8 бар. Время нагрева до температуры 45°C не более 4 ч. Тепловые потери при температуре 60°C не более 1,4 кВтч за 24ч. Класс защиты от воды и пыли 3 IPX. Бак из нержавеющей стали. | Шт | 3 | Северский район, пос. Черноморский, ул. Гоголя, 10 |
|  |  |  | 1 | Темрюкский район, пос. Светлый Путь, ул. Луговая, 3 |
| 2 | Водонагреватель накопительный. Габариты: длина не более 510 мм, ширина не более 510 мм, высота не более 1460мм. Мощность: не более 2,6 В. Напряжение: 220 В. Вес: не более 52 кг. Характеристики: Объём ёмкости для воды не более 200 л. Максимальная рабочая температура не более 80С. Внутреннее покрытие бака титан. Управление электронное. Защита от перегрева. Тип установки -вертикальная. Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты бака. | Шт | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 |
|  |  |  | 1 | Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, 1 |
|  |  |  | 1 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
| 3 | Котел пищеварочный. Габариты: длина не более 960мм, ширина не более 640мм, высота не более 1140мм с опущенной крышкой и 1590 с поднятой крышкой. Мощность: не более 9 кВ Напряжение: 400/230 В Вес: не более 86 кг Характеристики: Номинальный объем котла 60 литров. Должен иметь три режима работы. Нагрев воды должен осуществляться способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" должно срабатывать автоматическое отключение нагрева. При сливе готового продукта, крышка котла фиксируется в верхнем положении. Слив готового продукта должен происходить путем опрокидывания варочного сосуда с помощью "ручного" привода. Корпус котлов изготовлен из стали марки AISI 304, а тигель котлов изготовлен из корозионностойкой стали AISI 321. Количество ТЭНов не менее 3 шт. Рабочее давление пара в пароводяной рубашке от 8 (0,8) до 50 (0,50) Кпа(кг/см2). Время разогрева до температуры 95С не более 40 мин. | Шт | 1 | г. Темрюк, ул. Калинина, 117 |
| 4 | Котел пищеварочный. Габариты: длина не более 1188 мм, ширина не более 832 мм, высота не более 1175 мм с опущенной крышкой и 1800 с поднятой крышкой. Мощность: не более 18 кВ Напряжение: 400/230 В Вес: не более 112 кг Характеристики: Номинальный объем котла 100 литров. Должен иметь три режима работы. Нагрев воды должен осуществляться способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" должно срабатывать автоматическое отключение нагрева. При сливе готового продукта, крышка котла фиксируется в верхнем положении. Слив готового продукта должен происходить путем опрокидывания варочного сосуда с помощью "ручного" привода. Корпус котлов изготовлен из стали марки AISI 304, а тигель котлов изготовлен из корозионностойкой стали AISI 321. Количество ТЭНов не менее 3 шт. Рабочее давление пара в пароводяной рубашке от 8 (0,8) до 50 (0,50) Кпа(кг/см2). Время разогрева до температуры 95С не более 55 мин. | Шт | 2 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
| 5 | Котел пищеварочный Габариты: длина не более 850мм, ширина не более 980мм, высота не более 1150мм. Мощность: не более 18 кВт Напряжение: 400/230 В Вес: не более 125 кг Характеристики: Объем котла 160 литров. Должен иметь три режима работы. Слив готового продукта должен осуществляться краном большого диаметра на лицевой стороне панели. Ручка крышки котла фиксируется в любом положении. Нагрев воды осуществляется способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" должно срабатывать автоматическое отключение нагрева. Котел имеет регулируемые по высоте ножки. Корпус стационарных котлов должен быть изготовлен из стали марки AISI 304, а тигель из высококачественной коррозионностойкой стали AISI.321. Количество ТЭНов не менее 5 шт. Рабочее давление пара в пароводяной рубашке 0,05 (0,5) Мпа(кг/см2). Время разогрева не более 60 мин. Диаметр котла 650 мм. | Шт | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
| 6 | Плита электрическая. Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий. Габариты: длина не более 1100мм, ширина не более 850мм, высота не более 860мм. Мощность: не более 12 кВ Напряжение: 380В Характеристики: Плита электрическая 4-х конфорочная. Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов должны быть оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - не менее 0,48 кв.м. Конфорки должны образовывать ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Плита должна быть установлена на крашенную порошковой краской подставку. Размер подставки не более 1100x850x860мм. Плита должна иметь регулируемые по высоте ножки из квадратной трубы. | Шт | 2 | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 2 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 1 | Темрюкский район, пос. Светлый Путь, ул. Луговая, 3 |
|  |  |  | 1 | Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Кубанская, 25 |
| 7 | Плита электрическая. Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий. Габариты: длина не более 1500мм, ширина не более 897мм, высота не более 860мм. Мощность: не более 18 кВ Напряжение: 380В Характеристики: Плита электрическая 6-ти конфорочная. Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - 0,72 кв.м. Конфорки образуют ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Внизу - крашенная порошковой краской подставка изготовленная из квадратного профиля. Плита имеет регулируемые по высоте ножки. Размер подставки не более 1500x897x860мм. Плита должна иметь регулируемые по высоте ножки из квадратной трубы. | Шт | 1 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | Белореченский район, п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, 1 |
|  |  |  | 2 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 2 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Гагарина, 186 |
|  |  |  | 1 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 1 | Павловский район, ст. Атаманская, ул. Степная, 8 |
|  |  |  | 1 | Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Советская, 175 |
| 8 | Электросковорода. Габариты: длина не более 850мм, ширина не более 990мм, высота не более 905мм. Мощность: не более 13 кВ Напряжение: 400/230 В Характеристики: Объем не более 70 литров. Сковорода должна иметь плавную регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне 20-2750С. Нагрев должен осуществляться ТЭНами, равномерно распределяющими тепло по поверхности чаши. Дно чаши толщиной не менее 10 мм должно позволять надежно удерживать тепло в режиме приготовления. Сковорода снабжена механизмом подъема и опускания чаши, что обеспечивает удобство опорожнения и обслуживания сковороды. Крышка должна предотвращать потерю тепла и фиксироваться в любом положении. Сковорода должна иметь регулируемые по высоте ножки. Количество ТЭНов не менее 4 шт. Расход электроэнергии для поддержания 230 С, при работе в холостую не более 1,7 кВт/ч. Время разогрева сковороды до 230 С не более 15 мин. Диапазон регулирования температуры 20-275 С. Внутренние размеры сковороды не более 800х630х200 мм. | Шт | 3 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Кубанская, 25 |
|  |  |  | 3 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 3 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 3 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 3 | ст. Северская-2, ПНИ |

Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                     Е.В.Сидоренко