Приложение №2

к Извещению о проведении запроса ценовых   котировок

Техническое  задание на поставку весового оборудования для пищеблоков

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара -  15 дней с момента заключения договора. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы электронные настольные Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты: длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 20 кг. Цена поверочного деления 10 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241Ч192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы. Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут | шт | 1 | Красноармейский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 |
|  |  |  |  | Красноармейский р-н, ст. Старонижстиблеевская, ул. Мира 95 (а) |
|  |  |  | 1 | Красноармейский р-н, ст. Старонижестиблеевская, ул. Мира 95 (а) |
| 2 | Весы напольные, электронные, платформенные. Весы напольные, электронные, платформенные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты : длина не более 420мм, ширина не более 655мм, высота не более 710мм. Мощность: не более 0,4 В Вес: не более 14 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 150 кг. Цена поверочного деления 50 г. Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Количество знаков не более 5. Размер платформы не более 370х500мм. Должен быть функции автоматической установки нуля, выборки веса тары из диапазона взвешивания, усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке, диагностики неисправностей. Весы должны иметь легкочитаемый дисплей, мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали, а также режимы дозирования и счетный | шт | 1 | Красноармейский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 |
|  |  |  | 1 | Красноармейский р-н, ст. Старонижестиблеевская, ул. Мира 95 (а) |
| 3 | Весы электронные настольные. Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты : длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 5 кг. Цена поверочного деления 2 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241Ч192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут | шт | 3 | Красноармейский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 |
|  |  |  | 2 | Красноармейский р-н, ст. Старонижестиблеевская, ул. Мира 95 (а) |

Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                      Е.В.Сидоренко