Приложение № 2
к извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

Техническое  задание на поставку весового оборудования для пищеблоков

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности: Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2011 года выпуска. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве и безопасности товара, передаваемыми с товаром.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Приведены в таблице. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам. При этом Товар должен быть уложен и упакован поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его на период поставки до приема Товара Покупателем.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара в соответствии с таблицей. Срок (период) поставки товара - в течение 30 дней с момента заключения договора. Условия поставки товара – доставка товара до мест поставки, погрузка, разгрузка, пуско-наладочные работы осуществляется силами Поставщика.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к  обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости: Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленный Производителем данного товара на территории России.

| № | Наименование товаров, технические характеристики товаров | Ед | Кол-во | Место поставки (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы электронные настольные. Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты : длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 5 кг. Цена поверочного деления 2 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241х192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы. Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | Шт | 3 | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |
|  |  |  | 5 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 3 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 |
|  |  |  | 6 | г. Армавир, ул. Кирова, 55 |
|  |  |  | 4 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 3 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 4 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 2 | г. Кореновск, ул. Бувальцева, 87 «а» |
|  |  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Гагарина, 186 |
|  |  |  | 2 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 2 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 2 | Павловский район, ст. Атаманская, ул. Степная, 8 |
|  |  |  | 3 | ст. Северская-2, ПНИ |
|  |  |  | 1 | г. Темрюк, ул. Калинина, 117 |
| 2 | Весы электронные настольные. Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты : длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 10 кг. Цена поверочного деления 5 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241х192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы. Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | Шт | 2 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 2 | Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Кубанская, 25 |
|  |  |  | 1 | Темрюкский район, пос. Светлый Путь, ул. Луговая, 3 |
|  |  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1 |
|  |  |  | 1 | г. Темрюк, ул. Калинина, 117 |
| 3 | Весы электронные настольные Электронные настольные весы должны быть предназначены для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Габариты: длина не более 260мм, ширина не более 287мм, высота не более 137мм. Мощность: не более 0,25 В Вес: не более 2,7 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 20 кг. Цена поверочного деления 10 г. Время непрерывной работы от аккумулятора от батарей: марганцевых 500 часов, щелочных 1000 часов (t 20С). Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 241Ч192 мм. Класс точности – средний. Должна быть функции вычитания массы тары, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарей, диагностика неисправностей. Должны иметь мембранную клавиатуру и платформу из пластмассы. Питание от сети должно быть возможным через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут | Шт | 2 | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 |
|  |  |  | 2 | Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2 |
|  |  |  | 1 | г. Темрюк, ул. Калинина, 117 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76 |
| 4 | Настольные весы Продуктовые весы должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты : длина не более 352 мм, ширина не более 325 мм, высота не более 95 мм. Мощность: не более 7 В. Вес: не более 4,7 кг. Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 25 кг. Цена поверочного деления 5 г. Максимальная выборка массы тары 9,95 кг. Число разрядов индикатора -5. Тип измерения тензометрический. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть флуоресцентным. Размер платформы не более 335 x 210мм. Класс точности – средний. Должны иметь функции выборки массы тары из диапазона взвешивания, диагностики неисправностей. Весы должны иметь мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали. Интерфейс RS-232С. Питание от сети110~240 В, 49~51 Гц. | Шт | 1 | г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29 |
|  |  |  | 2 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 2 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 1 | Павловский район, ст. Атаманская, ул. Степная, 8 |
|  |  |  | 2 | ст. Северская-2, ПНИ |
| 5 | Весы напольные, электронные, платформенные. Весы напольные, электронные, платформенные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты : длина не более 355 мм, ширина не более 610мм, высота не более 710мм. Мощность: не более 0,4 В Вес: не более 14 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 60 кг. Цена поверочного деления 20 г. Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Размер платформы не более 300 x 410 мм. Должен быть функции автоматической установки нуля, выборки веса тары из диапазона взвешивания, усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке, диагностики неисправностей. Весы должны иметь легкочитаемый дисплей, мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали, а также режимы дозирования и счетный | Шт | 1 | г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29 |
|  |  |  | 2 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 2 | Лабинский район, ст. Чамлыкская, ул. Степная, 2 |
| 6 | Весы напольные, электронные, платформенные. Весы напольные, электронные, платформенные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Габариты : длина не более 420мм, ширина не более 655мм, высота не более 710мм. Мощность: не более 0,4 В Вес: не более 14 кг Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 150 кг. Цена поверочного деления 50 г. Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть жидкокристаллическим. Количество знаков не более 5. Размер платформы не более 370х500мм. Должен быть функции автоматической установки нуля, выборки веса тары из диапазона взвешивания, усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке, диагностики неисправностей. Весы должны иметь легкочитаемый дисплей, мембранную клавиатуру, платформу из нержавеющей стали, а также режимы дозирования и счетный | Шт | 2 | г. Армавир, ул. Азовская, 34 |
|  |  |  | 3 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Кирова, 55 |
|  |  |  | 1 | г. Армавир, ул. Новороссийская, 163 |
|  |  |  | 1 | г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29 |
|  |  |  | 1 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 1 | г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76 |
|  |  |  | 2 | г. Кореновск, ул. Бувальцева, 87 «а» |
|  |  |  | 1 | г. Краснодар, ул. Гагарина, 186 |
|  |  |  | 2 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 2 | ст. Северская-2, ПНИ |
|  |  |  | 1 | Темрюкский район, пос. Светлый Путь, ул. Луговая, 3 |
| 7 | Весы товарно-порционные. Весы товарно-порционные должны быть предназначены для взвешивания и использоваться на предприятиях торговли и общественного питания. Габариты : длина не более 716мм, ширина не более 456мм, высота не более 840мм. Мощность: не более 10 В. Вес: не более 30. Характеристики: Предел взвешивания должен быть до 500 кг. Цена поверочного деления 200 г. Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 9В с автоматическим отключением питания в перерывах. Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°C. Тип дисплея должен быть флуоресцентным. Количество знаков 5. Размер платформы не более 456Ч645мм. Должна быть возможность поворота и наклона весового индикатора типа BI. Весы должны иметь функции выборки массы тары из всего диапазона взвешивания, усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке, индикации разрядки батарей, диагностики неисправностей. Компараторный и счетный режимы работы. Весы должны иметь мембранную клавиатуру, подсветку дисплея (В) | Шт | 2 | г. Армавир, хутор Красная поляна, ул. Баррикадная, 67 |
|  |  |  | 1 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 41 |
|  |  |  | 2 | г. Кропоткин, ул. Журавлиная, 10 |
|  |  |  | 1 | Курганинский район, ст. Константиновская, ул. Красная, 22 |
|  |  |  | 1 | Крымский р-н, с. Киевская, ул. Привокзальная, 3 |
|  |  |  | 2 | ст. Северская-2, ПНИ |

Заместитель директора по снабжению ГАУ КК «ЦОП УСЗН»                                                     Е.В.Сидоренко